## Slide 1
AURORA SUL
Água lunar como primeira hipótese de mineração
Uma decisão que depende de evidência espacial, acesso e uma cadeia de processo verificável.
Space Mining Challenge Brasil 2026 | 01
Missão Aurora Sul
Área de estudo: polo sul lunar, entorno de Shackleton
Decisão provisória: investigar água gelada no regolito antes de propor extração.
#PartiuLua
Notes: Fontes e limites: docs/missao-aurora-sul.md. O título apresenta uma hipótese, não uma confirmação de minério.

## Slide 2
AURORA SUL
A pergunta da missão
Space Mining Challenge Brasil 2026 | 02
O que vale a pena minerar na Lua?
A resposta precisa ligar recurso, região, operação e uso. A existência de um sinal geológico não resolve essas quatro perguntas.
Decisão
Água polar como hipótese inicial
Condição
Confirmar acesso e material local
Limite
Não declarar uma mina antes dos dados
Notes: Baseado no briefing do Space Mining Challenge fornecido pela equipe.

## Slide 3
AURORA SUL
Alternativas comparadas
A escolha privilegia o primeiro uso operacional, sem transformar a comparação em previsão econômica.
Space Mining Challenge Brasil 2026 | 03
Água polar
Suporte à operação, oxigênio e potencial de propelente.
Ilmenita
Oxigênio potencial e materiais. Processo ainda precisa demonstrar eficiência.
KREEP e hélio 3
Valor possível no futuro, com maior incerteza de processo, concentração e uso.
Escolha provisória: água polar. Motivo: finalidade local direta e possibilidade de examinar a hipótese com instrumentos complementares.
Notes: Fontes de comparação: docs/recursos.md e links de fontes no README. As pontuações são julgamento de equipe, não classificação da NASA.

## Slide 4
AURORA SUL
Decisão e área de estudo
Space Mining Challenge Brasil 2026 | 04
Aurora Sul investiga água gelada no regolito em uma zona de estudo próxima a Shackleton.
A borda de Shackleton permite estudar terreno e iluminação próximos a regiões polares frias. A missão ainda não definiu coordenada de pouso ou de lavra.
Delimitação pendente
Moon Trek deve registrar área, camada, escala, coordenadas e captura da consulta.
Notes: Fonte: NASA Solar System Treks, https://trek.nasa.gov/moon/. O briefing exige Moon Trek como ponto de partida.

## Slide 5
AURORA SUL
Evidência 1: condições térmicas
Space Mining Challenge Brasil 2026 | 05
Diviner, LRO
Os Polar Resource Products V2.0 reúnem temperatura média anual, máxima anual e estimativa de profundidade até permafrost em regiões polares.
O que sustenta
Temperatura orienta a investigação de ambientes capazes de preservar voláteis.
Limite: temperatura não mede teor de gelo, profundidade real nem recuperabilidade. A equipe ainda precisa ler os pixels e metadados da área escolhida.
Notes: Fonte primária: PDS Geosciences, Diviner: https://pds-geosciences.wustl.edu/missions/lro/diviner.htm. Usar PRP V2.0 conforme briefing.

## Slide 6
AURORA SUL
Evidência 2: indicador de hidrogênio
Space Mining Challenge Brasil 2026 | 06
LEND, LRO
O Lunar Exploration Neutron Detector mede fluxo de nêutrons. Seus produtos apoiam mapas de albedo de nêutrons e estimativas de hidrogênio.
O que sustenta
Um sinal compatível com hidrogênio justifica investigar água junto de temperatura e terreno.
Limite: o sinal é indireto. Ele não identifica a forma química, concentração, profundidade ou extraibilidade em um ponto.
Notes: Fontes: PDS LEND https://pds-geosciences.wustl.edu/missions/lro/lend.htm e NASA Hydrogen At The Lunar Poles https://science.nasa.gov/wp-content/uploads/2023/05/NuggetHydrogenAtTheLunarPoles20170210.pdf.

## Slide 7
AURORA SUL
Evidência 3: terreno e rota
Space Mining Challenge Brasil 2026 | 07
LOLA, LRO
A NASA disponibiliza para a borda de Shackleton mapas de elevação, declividade, incerteza e contagem de pontos LOLA, em produtos de 5 m por pixel.
O que sustenta
Topografia permite avaliar rota, pouso e acesso entre infraestrutura e área de prospecção.
Limite: topografia não substitui análise de rochas, iluminação ao longo do tempo e validação por reconhecimento local.
Notes: Fonte primária: NASA Goddard PGDA, High Resolution LOLA Topography for Lunar South Pole Sites, https://pgda.gsfc.nasa.gov/products/78.

## Slide 8
AURORA SUL
Leitura integrada dos dados
Space Mining Challenge Brasil 2026 | 08
Temperatura, hidrogênio e terreno respondem a perguntas diferentes.
Diviner
O ambiente pode preservar voláteis?
LEND
Há um indicador indireto de hidrogênio?
LOLA
A equipe consegue pousar e operar?
A decisão só avança quando as três leituras se referem à mesma área delimitada.
Notes: Síntese da equipe com as três fontes anteriores. Não há cálculo de teor de gelo nesta apresentação.

## Slide 9
AURORA SUL
Operação proposta
Space Mining Challenge Brasil 2026 | 09
Reconhecimento local antes de escavação
1. Caracterizar o regolito em amostras rasas
2. Transportar material confirmado para reator fechado
3. Aquecer, capturar vapor, condensar e tratar a água
A taxa de produção só entra na missão depois de dados locais e de um balanço de energia.
Notes: Conceito de engenharia da equipe. Não é uma operação demonstrada em Shackleton.

## Slide 10
AURORA SUL
Uso do recurso
Space Mining Challenge Brasil 2026 | 10
Primeiro uso
Água de processo e apoio à operação lunar.
Após tratamento
Possível uso em suporte à vida, condicionado à pureza e ao sistema de segurança.
Etapa posterior
Eletrólise para oxigênio e hidrogênio, se massa, energia e armazenamento justificarem.
A finalidade local orienta a escolha. A viabilidade depende de confirmar a cadeia completa.
Notes: Contexto: NASA Moon Water and Ices https://science.nasa.gov/moon/moon-water-and-ices/.

## Slide 11
AURORA SUL
Riscos, incertezas e verificação
Space Mining Challenge Brasil 2026 | 11
Material
Sinais remotos não confirmam concentração, profundidade ou forma do gelo.
Operação
Sombra, energia, poeira, rota e terreno podem inviabilizar uma configuração.
Decisão
A equipe precisa revisar a escolha caso os dados espaciais ou locais contradigam a hipótese.
Próxima ação: delimitar a área no Moon Trek e registrar cada camada com coordenadas, versão e limite.
Notes: A seção explicita limites, como exige o briefing.

## Slide 12
AURORA SUL
Processo de decisão e uso de IA
Space Mining Challenge Brasil 2026 | 12
Ferramentas: Moon Trek, Lunar Orbital Data Explorer, PDS, produtos NASA Goddard e AQUA Lunar.
Verificação: cada evidência aponta para produto ou documentação primária.
Uso de IA: organização de hipóteses e revisão de clareza. A equipe precisa verificar cada afirmação na fonte e registrar erros ou afirmações não confiáveis.
Afirmações rejeitadas: um mapa de hidrogênio não define uma mina. Sombra permanente não garante água extraível.
Notes: Registro de transparência para a seção obrigatória de IA do desafio.

## Slide 13
AURORA SUL
Decisão final provisória
Space Mining Challenge Brasil 2026 | 13
Água polar é a melhor primeira hipótese para Aurora Sul.
A proposta não promete uma mina em Shackleton. Ela propõe uma investigação responsável que só avança para extração após confirmar material, acesso e custo operacional.
Próxima entrega: três capturas verificáveis no Moon Trek, rascunho exportado do AQUA Lunar e revisão final do pitch.
Notes: Síntese final. Ver também docs/missao-aurora-sul.md e docs/roteiro-pitch-aurora-sul.md.